## Slide 1: EasyDAQ - 简单易用、快速上手
1.拖拽组件
2.属性配置

## Slide 2: easyDAQ61902AI
属性
  参考右图
方法
  ReadData()
  ReadData(int channelIndex)
  （多通道读取，不需要输入实参，单通道读取需要配置通道号）
  Start()（连续采集时调用Start方法开始DataReceived事件）
  Stop()
使用方法
  在属性窗口配置硬件及输出波形参数
  有限点采集和连续采集两种模式
  调用easyDAQ61902AI1.ReadData()方法
  连续采集时双击组件生成DataReceived事件响应

## Slide 3: easyDAQ61902AO
属性
  参考右图
方法
  WriteData()
  WriteData(double[]writeValue)
  （在属性窗口配置的波形，不需要输入实参，自定义波形需要输入实参）
使用方法
  在属性窗口配置硬件及输出波形参数，可选择正弦波，方波，白噪声，或自定义波形输出
  有限点输出和连续环绕输出两种模式
  调用easyDAQ61902AO1.WriteData()方法
支持三种波形选择，以及自定义波形输出

## Slide 4: easyDAQ61902DI
属性
  参考右图
方法
  ReadData() （不需要输入实参）
  Start()（连续采集时调用Start方法开始DataReceived事件）
  Stop()
使用方法
  在属性窗口配置硬件及输出波形参数
  调用easyDAQ61902DI1.ReadData()方法
  连续采集时双击组件生成DataReceived事件响应

## Slide 5: easyDAQ61902DO
属性
  参考右图
方法
  WriteData(bool[]writeValue) （需要输入实参）
使用方法
  在属性窗口配置硬件
  调用easyDAQ61902AO1.WriteData()方法